## Slide 2: Способы организации связи радиосредствами

## Slide 3: Радиосвязь
Радиосвязь – это мобильный род связи, обеспечивающий прямую передачу информации посредством радиоволн.

## Slide 4: Достоинства
возможность обеспечения связи с движущимися объектами и объектами, местоположение которых неизвестно
возможность обеспечение связи через непроходимые препятствия
практически неограниченная дальность связи
высокая мобильность средств и комплексов радиосвязи

## Slide 5: Недостатки
зависимость качества и устойчивости р/связи от уровня радиопомех в пункте приема, а на большие расстояния и от условий прохождения ионосферных волн
малая пропускная способность
возможность перехвата передач противником
возможность создания преднамеренных помех

## Slide 6: Радионаправление
Радионаправление – способ организации связи между двумя радиостанциями (пу, командирами, штабами).

## Slide 7: Достоинства
быстрота и простота установления связи
высокая пропускная способность
возможность подбора оптимальных частот и эффективных антенн и, как следствие, более высокая дальность, устойчивость и скрытность связи

## Slide 8: Недостатки
повышенный расход сил и средств
невозможность циркулярной работы

## Slide 9: Радиосеть
Радиосеть – способ организации связи между двумя и более радиостанциями.

## Slide 10
Достоинства:
возможность циркулярной передачи сообщений
малый расход сил и средств
Недостатки:
малая устойчивость, пропускная способность, дальность и разведзащищенность
длительность установления и сложность обеспечения связи

## Slide 11: Связь по радиосети

## Slide 12: Связь по радионаправлению

## Slide 13: Типы р/с и р/н
Постоянно действующие – в которых работа радиостанций на передачу осуществляется без ограничений
Дежурные – в которых на старшем ПУ осуществляется немедленный прием сообщений от подчиненных подразделений

## Slide 14
Резервные – работа в которых открывается по дополнитель-ной команде при невозможности обмена сообщениями в основных р/с (р/н)
Скрытые – организуются для связи с наиболее важными корреспондентами и исполь-зуются для передачи наиболее важных и срочных приказов, донесений, команд и сигналов

## Slide 15
В зависимости от назначения, от наличия сил, средств и частот связь в р/с может обеспечиваться:
на одной частоте
на двух частотах
на частотах передатчиков
на частотах дежурного приёма
на одной вызывной и нескольких рабочих частотах
абонентская р/с

## Slide 16: Одна частота
Назначается для р/с (р/н), в которых необходима максимальная простота и оперативность связи.

## Slide 17: Две частоты
При назначении на радиосеть двух частот одна из них закрепляется за передатчиком главной станции, другая – за передатчиками корреспондентов.

## Slide 18: На частотах передатчика
Радиосеть на частотах передатчиков – для двухсторонней связи между всеми или несколькими р/ст без перестройки передатчиков и приемников, для обеспечения циркулярных передач любой р/ст сети всем остальным.

## Slide 19: Комбинированная р/с
Комбинированная радиосеть – обеспечивается двухсторонняя связь корреспондентов только с главной радиостанцией сети.

## Slide 20: Р/с на частотах дежурного приёма
Радиосеть на частотах дежурного приема – для обеспечения связи между корреспондентами при кратковременном обмене и при невозможности назначить на сеть оптимальные частоты для связи между всеми корреспондентами.

## Slide 21: Одна вызывная и несколько рабочих частот
Одна вызывная и несколько рабочих частот – для р/с, в которых между корреспондентами осуществляется длительный обмен сообщениями.

## Slide 22: Абонентская р/с
Абонентская радиосеть – назначается группа частот, одинаково доступных любому корреспонденту этой сети.

## Slide 23
При необходимости скрыть местонахождение одного или всех корреспондентов радиосвязь организуется через "посредника".

## Slide 24: Спасибо за внимание!